| Lehrer: Orzessek | Herwig-Blankertz-Schule Wolfhagen | Klasse: |
| --- | --- | --- |
| Name: | Maßstabsberechnung | Datum: |

- Ausgangssituation

Du sollst eine Gitterbox auf einem DIN A4-Blatt zeichnen (s. Skizze 1) oder

mittels Entfernung zwischen zwei Orten auf einer Karte die Entfernung in der Natur berechnen!

- Begriffsklärungen

a) Maßstab

Objekte in natürlicher Größe haben den Maßstab 1:1. Um große Objekte auf einem Blatt abbilden zu können, müssen sie beim Zeichnen verkleinert werden, damit das Objekt auf das Blatt passt.

Ein Maßstab ist daher ein Verkleinerungsverhältnis, um ein Objekt oder eine Strecke in der Natur auf einer Zeichnung oder Karte darstellen zu können, d. h. er zeigt das Verhältnis von Original zum Bild (siehe Skizze 1). Das Verkleinerungsverhältnis nennt man Längenmaßstab oder Kartenmaßstab.

b) Maßstabsangaben

Die Maßstabsangaben setzen die Größe eines Längenmaßes auf einer technischen Zeichnung (oder Karte) ins Verhältnis zu der tatsächlichen Länge in der Natur. Beispiel: M 1:100 bedeutet, dass 1 cm auf der Zeichnung einer Länge von 100 cm in der Natur entspricht.

Wichtig: Immer zuerst in dieselbe Maßeinheit umrechnen; dann erst in sinnvolle andere Einheiten umwandeln!

c) Maßstabsberechnung

Die Maßstabsberechnung wird vor allem für technische Zeichnungen und Landkarten angewandt. Sie ist die häufigste Anwendung der Verhältnisrechnung, bei der man unterschiedliche mathematische Größen ins Verhältnis (Proportionen) setzt.

Ein großer Maßstab (z. B. 1:10) zeigt mehr Einzelheiten und eignet sich z. B. für die Zeichnung einer Gitterbox auf einem DIN A4-Blatt); ein kleiner Maßstab (z. B. 1:180.000.000) eher für einen Globus.

d) Bemaßung von technischen Zeichnungen

Objekte auf technischen Zeichnungen sind zu bemaßen (s. Grafik rechts). Auf die Maßlinien werden die „Natur“-Maße geschrieben (mit Einheit). Zusätzlich ist der Maßstab und auch die verwendete Ansicht anzugeben.

e) Maßstabstabelle    (  1 cm auf der Zeichnung entspricht in der Natur einer Länge von:

| 1:50 | = | 50 | cm | = | 0,5 | m |  | 1 : 10.000 | = | 10.000 | cm | = | 100 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:100 | = | 100 | cm | = | 1 | m |  | 1 : 25.000 | = | 25.000 | cm | = | 250 | m |  |
| 1:200 | = | 200 | cm | = | 2 | m |  | 1 : 100.000 | = | 100.000 | cm | = | 1.000 | m | = 1 km |
| 1:1000 | = | 1000 | cm | = | 10 | m |  | 1 : 1.000.000 | = | 1.000.000 | cm | = | 10.000 | m | = 10 km |

- Übungen

| Nr. | Maßstab | L auf Zeichnung | L in der Natur | Nr. | Maßstab | L auf Zeichnung | L in der Natur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 1:160 | ?cm 1) | 12 m | d) | 1:25.000 | ?cm 1) | 22 km |
| b) | 1:2.250.000 | 4,4 cm | ?km 2) | e) | 1:1000 | 7,2 cm | ?km 2) |
| c) | ? 3) | 45,6 cm | 91,2 km | f) | ? 3) | 50 cm | 5.900 km |

# Berechnungsformeln:

1)  Länge in der Zeichnung =  ……..…..……..…………           ……..…..……..…………

2)  Länge in der Natur =  ………..……....…………           ………....……..…………

3)  Maßstabszahl = ………..……....…………           …..……..……..…………

# Text boxes

| M | 1 | : | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( |  | ( |
| Zeichnung |  | Natur |
|  | 1 cm | 100 cm ( 1 m |

Skizze 2: Bemaßung von technischen Zeichnungen

Draufsicht	       M 1:2

Copyright  2008 - 2010 Paul-G. Orzessek. Alle Rechte vorbehalten.

….………..

………..…..

……....

…..…..

Skizze 1