Prüfziffernberechnung: Modulo 10

Modulo 10 Dies ist eine Beschreibung der Prüfziffernberechnung nach Modulo 10. ActiveBarcode berechnet die Prüfziffern bei fast allen Codes automatisch. Diese Dokumentation dient nur der Vollständigkeit. Berechnung einer Prüfsumme nach Modulo 10: Eine Prüfziffer nach Modulo 10 wird u.a. von EAN Codes verwendet, z.B. EAN-13. Bei den EAN Codes wird die Prüfziffer nach dem Modulo 10 Berechnungsverfahren mit der Gewichtung 3 berechnet. Die Gewichtung 3 wird an der ersten Nutzziffer von rechts begonnen. Dann werden die einzelnen Nutzziffern mit der Gewichtung multipliziert. Diese daraus resultierenden Ergebnisse werden zu einer Summe addiert. Von dieser Summe wird das Modulo 10 berechnet. Zunächst wird die Summe durch 10 dividiert. Der Rest der Division wird von 10 subtrahiert (Differenz zu 10 errechnen). Das Ergebnis dieser Subtraktion ist die Prüfsumme/Prüfziffer. Im folgenden sehen Sie ein Berechnungsbeispiel für Modulo 10 anhand eines EAN-13 Codes: EAN-Nummer: 4 007630 00011 Prüfziffer: zu dieser Zeit unbekannt Ziffern: 4 0 0 7 6 3 0 0 0 0 1 1 Multiplikation 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 Ergebnisse 4 0 0 21 6 9 0 0 0 0 1 3 Total = 44 Division durch 10: 44/10 = 4 Rest 4 Prüfsumme ausrechnen: 10 - Rest = Prüfsumme Prüfsumme: 6

Wie die Prüfziffer berechnet wird:
Die Prüfziffer der EAN wird auf Basis Modulo 10 mit der Gewichtung 3,1,3 von rechts nach links
D.h. die letzte Ziffer der EAN wird mit 3 multipliziert ("gewichtet"), die vorletzte. mit 1, dann mit 3 u.s.w.

| EAN 13 | Beispiel EAN 13: 978390184611 ? |  |
| --- | --- | --- |
| Position | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Prüfziffer |
|  | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | = 3 |
|  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Gewicht | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| Produkt | 9 | 21 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 24 | 4 | 18 | 1 | 3 | Produktsumme = 107 |
| Division Produktsumme/10 = 107/10 = 100 Rest = 7 Subtraktion: 10 - Rest = 10 - 7 = 3 Die Prüfziffer = 3 Ist die Differenz 10, so ist die Prüfziffer 0 |